## Slide 1: Организация труда
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

## Slide 2: ЛИТЕРАТУРА
Основная
1. Головачев А.С. Организация, нормирование и оплата труда. Учебное пособие. Мн.: Новое знание, 2008
2. Пашуто О.В. Организация труда. Методические рекомендации Мн.: ЧИУП, 2009
3. Оганезов И.А. Организация труда: курс лекций. Мн.: Современные знания, 2006
4. Чеблаков А.А. Организация труда. Мн.: ЧИУП, 2008
Дополнительная
1. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии. Учебное пособие.
2. Тарасевич В.И. Организация труда. Учебно- методическое пособие. Мн.:БГЭУ, 2003
3. Генкин Б.М. Организация, планирование и оплата труда на промышленных предприятиях М.: Норма, 2003
4. Рофе А.Н. Организация и нормирование труда М.: Академия труда и социальных отношений, 2005

## Slide 3
Вопрос 1. Рабочее место, его классификация
Рабочее место – часть производственного пространства или зона трудовых действий, оснащенная необходимыми орудиями труда, на котором выполняется порученная функция (задание, работа) исполнителем или группой исполнителей.

## Slide 5: Рабочие места классифицируются:
По выполняемым функциям: рабочие места руководителей, специалистов, служащих, рабочих, младшего обслуживающего персонала, охраны;
2) По профессиональному признаку (по профессиям);
Notes: Цель рационального размещения персонала состоит в том, чтобы
уменьшить время, необходимое для выполнения работы, устранить
ненужные перемещения служащих, обеспечить хорошие условия
труда и уменьшить напряжение и утомляемость сотрудников,
наиболее эффективно использовать площадки для максимально по-
высить производительность труда персонала. Выделяют следующие
основные системы планировки помещений- кабинетная, зальная, ячеистая (перегородки),

## Slide 6
3) По признаку разделения труда: индивидуальные и коллективные;
4) По степени механизации выполняемых работ: ручные, ручные механизированные, машинно-ручные, машинные (механизированные), автоматизированные, аппаратурные.
5) По времени функционирования выделяют: односменные и многосменные рабочие места;

## Slide 7
6) По количеству обслуживаемого оборудования: одностаночные (одноагрегатные) и многостаночные (многоагрегатные, многоаппаратные), без оборудования;
7) По степени специализации: специальные, специализированные, универсальные.
Специализация есть установление (определение) рационального рабочего профиля рабочего места, выражающееся в закреплении определенного количества работ, операций, услуг.

## Slide 8
За специальным рабочим местом закреплено 1-3 операции, применяется в массовом типе производства, при поточных методах изготовления продукции.
За специализированным рабочим местом закреплено 3 –10 операций, применяется в серийном производстве, при партионных методах обработки.
На универсальном рабочем месте выполняется 10 операций и более, используется в единичном производстве, при индивидуальных методах изготовления продукции.
8) По степени подвижности рабочие места подразделяют на стационарные и передвижные.

## Slide 9
Вопрос 2.
Организация рабочего места и его элементы
Организация рабочего места включает
три общих элемента:
оснащение,
- планировку,
- обслуживание.
Оснащение включает все необходимые для трудового процесса средства труда.

## Slide 10
Планировка есть рациональное размещение рабочих мест на производственной площади, пространственное размещение в пределах каждого рабочего места технологического и вспомогательного оборудования, организационной оснастки.
Обслуживание рабочего места – это составная часть организационного процесса, направленная на обеспечение его бесперебойного и эффективного функционирования.

## Slide 11
Notes: При планировке целесообразно сразу определить, кто из руко-
водителей предприятия и его заместителей будет иметь отдельные
кабинеты. Начальникам отделов лучше сидеть непосредственно в
отделах: это улучшит управляемость и дисциплину.

## Slide 14
Типовой проект организации рабочего места – организационный документ, в котором сосредоточены типовые, то есть характерные для многих рабочих мест определенной специальности решения и рекомендации по оснащению и планированию рабочего места.
Стандартное содержание типового проекта организации рабочего места:
Введение;
Назначение и характеристика рабочего места;
Оснащение рабочего места;
Планировка рабочего места;
Требования техники безопасности и охраны труда;
Основные требования к работнику;
Документация на рабочем месте;
Расчеты экономической эффективности от использования типового проекта.

## Slide 15
Вопрос 3. Специализация и оснащение рабочих мест
Оснащение рабочего места зависит от специализации рабочего места.
На универсальном рабочем месте имеется широкий перечень оснастки,
на специализированном рабочем месте - менее широкий перечень оснастки,
на специальном рабочем месте - узкий перечень оснастки.
Технологическая оснастка — – средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса. Примерами технологической оснастки являются режущий инструмент, штампы, приспособления и т.д.
Notes: Основой для организации рабочего места является его специали­зация, предполагающая закрепление за ним определенного круга работ или операций по признаку их технологической однородности, слож­ности, точности обработки, конфигурации и др. Чем выше специали­зация производства, тем в большей степени появляется возможность приспособить каждое рабочее место по планировке и оснащению к кон­кретной работе, создать для рабочего наиболее благоприятные усло­вия труда, учитывающие общие производственные требования для данного вида работ и физиологические особенности каждого конкрет­ного исполнителя.
Высокий уровень специализации рабочих мест достигается в мас­совом производстве, где повторяемость выполняемых работ и большой объем выпускаемой продукции дают возможность закрепить за рабо­чим местом 1—2 деталеоперации в течение длительного периода. Такое Рабочее место экономически выгодно оснащать специальным высоко­производительным оборудованием, приспособлениями и инструмен­том, внедрять прогрессивные системы обслуживания рабочих мест.

## Slide 16
Выделяют следующие виды оснащения рабочего места:
Основное технологическое оборудование:
станки, агрегаты, автоматические линии;
Вспомогательное оборудование: стенды, средства транспортировки, подъемники;
Технологическая оснастка: приспособления, инструмент, техническая документация;
Notes: К каждой разновидности элементов оснащения рабочих мест предъявляются определенные требования. Главными требованиями при выборе основного технологического оборудования являются: максимальное освобождение работающего от тяжелого физического труда, удобство рабочей позы, удобство и легкость управления обору­дованием, безопасность работы, обеспечение комфортных условий тру­да. Выполнение этих требований зависит от того, как при разработке оборудования учтены требования эргономики, производственной эсте­тики и безопасности труда.

## Slide 17
Организационная оснастка: средства для размещения и хранения инструмента и приспособлений, производственная тара, производственная мебель, средства для размещения документации, средства сигнализации и связи, средства освещения, средства по уходу за оборудованием, средства техники безопасности, предметы производственного интерьера.
Средства оснащения подразделяются на постоянные и временные.
Notes: Состав и конструктивные особенности организационной оснаст­ки должны способствовать экономии трудовых движений, удобству рабочей позы, безопасности труда, рациональному использованию производственной площади. В отличие от технологической оснастки, которая жестко определяется содержанием технологического процес­са, организационная оснастка зависит от специфики предметов и средств труда, типа производства, системы обслуживания рабочих мест, санитарных и эргономических факторов и др. При недостатке организационной оснастки или нерациональной ее конструкции У рабочих возникают непроизводительные движения, из-за чего неиз­бежны потери рабочего времени. В то же время ее излишки ведут к неоправданным дополнительным финансовым затратам, загромож­дают рабочее место, затрудняют перемещение рабочего, транспорти­ровку предметов труда, что в конечном счете приводит к снижению производительности труда.

## Slide 18
Принципы оснащенности рабочего места:
Вся оснастка, инструмент, приспособления должны быть удобны в работе, обеспечивать легкость установки и снятия;
Должны обеспечивать экономию физических сил исполнителя, применение передовых методов и приемов труда;
Должны обеспечивать исключение шума и вибраций;
Соответствовать требованиям эргономики (сочетание человек-среда-машина должно обеспечивать удобство пользования, приложения физических усилий.)

## Slide 19
Особые требования при оценке и выборе организационной оснастки:
Соответствие организационной оснастки функциональному назначению и использованию (учет характера работы, рабочей позы – сидя, стоя, сидя-стоя);
Соответствие ее конструкции требованиям НОТ;
Экономное использование производственной площади;
Соответствие внешнего вида требованиям производственной эстетики.

## Slide 20
Вопрос 4. Планировка рабочего места и ее виды
Планировка – целесообразное пространственное размещение в горизонтальной и вертикальной плоскости всех элементов оснащения, необходимых для выполнения производственного задания.
Планировка рабочего места:
внешняя
Внутренняя.
Notes: В системе мероприятий по организации рабочего места суще­ственную роль играет рациональная его планировка. Рациональная планировка рабочего места обеспечивает удобную рабочую позу, возможность применения передовых приемов и мето­дов труда, минимальные траектории движений рабочего, предметов труда, их количество, соблюдение строгой последовательности, при которой один элемент работы плавно переходит в другой. При этом расположение средств и предметов труда должно удовлетворять основ­ным требованиям, нарушение которых ведет к непроизводительным затратам рабочего времени и энергии работника, преждевременному утомлению и снижению производительности труда, нерационально­му использованию производственных площадей, т.е.:
не создавать тесноты на рабочем месте;
не вызывать излишних движений, наклонов, хождений и пере­мещения предметов труда, оснастки и готовой продукции;
к рабочему месту должен быть обеспечен свободный доступ для профилактических ремонтов и осмотров, а также аварийного обслу­живания;
рационально использовать отведенную под рабочее место про­изводственную площадь;
планировка рабочего места должна учитывать технологические маршруты, маршруты работы, возможность применения наиболее целесообразных в данных условиях транспортных средств.

## Slide 21
Внешняя планировка определяет связь с другими рабочими местами.
Для рабочего - это получение заготовок, инструмента, сдача готовых деталей.
Для менеджера - получение и передача информации.
При планировании рабочего места изучаются грузопотоки и документопотоки, разрабатываются предложения по устранению дублирования потоков.

## Slide 22
Задачи внешнего планирования:
Экономное использование производственных площадей;
Рациональная взаимосвязь между рабочим местами;
Сокращение расстояний переходов и транспортировки;
Изоляция рабочих мест с вредными условиями труда;
Обеспечение безопасности труда.
Notes: Санитарными нормами предусмотрено, что на каждого рабочего должно приходиться не менее 4,5 м2 производственной площади при высоте помещения 3,2 м. В машиностроении приняты следующие раз­меры удельной площади, приходящейся в среднем на один станок вместе с проходами: для мелких станков — до 10—12 м2; для средних — 15—25 м2; для крупных — 30—45 м2. Расстояние между оборудованием в пределах рабочей зоны должно быть не менее 800 мм, а между боко­выми и задними плоскостями — не менее 500 мм. Ширину главных проездов рекомендуется устанавливать не менее 3000 мм, а ширину проездов между оборудованием — равной ширине тележки с грузом плюс 800 мм с обеих сторон.

## Slide 23
Задачи внутренней планировки:
Обеспечение наименьших затрат рабочего времени на выполнение работ;
Обеспечение минимизация усилий;
Удобство выполнения работы;
Хороший обзор и удобство обслуживания оборудования;
Рационализация рабочей позы;
Создание благоприятных условий труда;
Безопасность труда.
Notes: Внутренняя планировка рабочего места должна обеспечить такое оперативное пространство, при котором рабочий может свободно выполнять необходимые трудовые приемы и действия, размещать мате­риальные элементы производства и формировать рабочие зоны с учетом зон досягаемости при различных рабочих позах как в гори­зонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Пределы досягаемости и нормальные зоны движений рук рабочего в горизонтальной и верти­кальной плоскостях, а также оптимальные габаритные размеры рабо­чих мест для человека среднего роста, занятого выполнением различ­ных работ, разработанные с учетом требований физиологии труда, приведены на рисунке.

## Slide 24
Зоны досягаемости при различных рабочих позах:
Максимальное рабочее пространство
Оптимальное рабочее пространство

## Slide 25
Принципы планирования:
1.Принцип наименьших расстояний при пользовании предметами труда, что достигается правильным расположением всего необходимого в зонах досягаемости.
Зону максимальной досягаемости составляет размах вытянутых рук. Зона минимальной досягаемости – размах согнутых в локтях рук. Зона оптимальной досягаемости – сектор наложения максимальной зоны досягаемости правой и левой руки.
2. В первую очередь заполняется зона максимальной досягаемости.
Правило 1. Что берется правой рукой – располагается справа, что берется левой рукой – располагается слева.

## Slide 26
Правило 2. Загружать обе руки одновременно. (Например, телефон – слева, калькулятор – справа).
Правило 3. Каждый предмет должен иметь постоянное место нахождения.
Правило 4. Часто используемые предметы располагаются ближе, редко используемые предметы располагаются дальше.

## Slide 27
  3. После зоны максимальной досягаемости заполняется зона минимальной досягаемости предметами, которые требуют внимания, сосредоточенности.
  4. После максимальной зоны досягаемости располагаются все предметы, которые требуют быстрого считывания информации.
При этом учитываются углы обзора: угол мгновенного зрения – 18 градусов; угол эффективной видимости – 30 градусов; угол обзора при фиксированном положении головы – 120 градусов; угол обзора при повороте – 220 градусов.
При планировании рабочей позы учитывается, что рабочая поза «сидя» используется при выполнении работ с усилиями до 5 кг, рабочая поза «сидя-стоя» - при усилиях от 5 до 10 кг, рабочая поза «стоя» - при весе предмета труда свыше 10 кг.

## Slide 28
Оптимальный километраж, проходимый в течение рабочего дня составляет 10км. Например, ткачихи проходят в течение рабочего дня до 30-40 км.
При размещении средств информации и органов управления должны учитываться принципы: частоты, важности, технологичности, сопряженности.
Принцип частоты заключается в том, что в оптимальной зоне видимости располагаются рабочие органы управления оборудованием, к которым работник обращается наиболее часто. Принцип важности обеспечивается за счет того, что в оптимальной зоне располагаются наиболее важные органы управления оборудованием.

## Slide 29
Принцип технологичности заключается в размещении органов управления оборудованием по ходу техпроцесса. Соблюдение принципа сопряженности предполагает расположение взаимосвязанных органов управления в непосредственной близости.

## Slide 30
Вопрос 5. Организация обслуживания рабочих мест
Организация обслуживания рабочего места означает установление системы взаимодействия рабочего места и работника, занятого на нем, с другими рабочими местами и работниками, призванными обеспечить его бесперебойную и эффективную работу.
Принципами обслуживания являются:
надежность,
плановость,
предупредительность,
комплексность.
Notes: Обслуживание рабочих мест является важной частью производ­ственного процесса. Его цель — обеспечение средствами и предметами труда, необходимыми для осуществления производства. Такое обслу­живание включает:
своевременное доведение до рабочих производственного зада­ния с соответствующей документацией;
бесперебойное снабжение рабочих мест материалами, заготов­ками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, инструментом и приспособлениями;
ремонтное обслуживание, наладочные и транспортные работы, контроль качества продукции, поддержание чистоты на рабочих местах.

## Slide 31
Обслуживание выполняется в соответствии с функциями: производственно-подготовительной, наладкой оборудования, ремонтной, энергообеспечением, снабжением инструментом, транспортной, контрольной, складской, ремонтно-строительной, хозяйственно-бытовой.
Производственно-подготовительная функция содержит комплектование материалов, заготовок, деталей и распределение работ с их обеспечением технической и экономической документацией.
Наладка оборудования включает наладку, подналадку, регулировку оборудования, приспособлений, сложного инструмента.

## Slide 32
Ремонтная функция обеспечивает выполнение текущего и планово-предупредительного ремонта.
Энергообеспечение означает обеспечение всеми видами энергии всех подразделений и межремонтное обслуживание энергоустановок.
Снабжение инструментом – это обеспечение рабочих мест инструментом и приспособлениями и поддержание их в исправном состоянии.
Транспортная функция включает перемещение предметов труда и готовой продукции на предприятии и за его пределами.

## Slide 33
Контрольная функция означает контроль качества сырья, полуфабрикатов продукции, обслуживание контрольно-измерительных приборов, предупреждение брака.
Система обслуживания является наиболее активной составной частью производственного процесса.
Выделяют централизованные, децентрализованные, смешанные системы обслуживания.
Централизованная система обслуживания применяется на крупных и средних предприятиях с массовым или крупносерийным производством, обслуживание выполняется специальными подразделениями.

## Slide 34
При децентрализованной системе обслуживания обслуживание ведется работниками того же подразделения.
При смешанной системе обслуживания часть функций осуществляется централизованно, часть децентрализованно.
Различают следующие формы обслуживания: дежурную, планово-предупредительную, стандартную, смешанную.
Дежурная форма обслуживания – применяется на небольших предприятиях с мелкосерийным и единичным типом производства, неполадки устраняются по мере надобности.

## Slide 35
Планово-предупредительная форма обслуживания применяется в условиях серийного и крупносерийного производства, осуществляется по заранее разработанным технически обоснованным план-графикам.
Стандартная форма обслуживания – это обслуживание рабочих мест, осуществляемое в массовом производстве в строго регламентированном порядке по стандартным расписаниям и планам высококвалифицированным специалистами.
При смешанной форме обслуживания профилактические работы могут выполняться на базе совмещения профессий, функций.

## Slide 36
Вопрос 6. Комплексная аттестация рабочих мест на предприятии
Под аттестацией рабочих мест понимают их комплексную проверку на соответствие технико-технологическим, организационно-экономическим и социальным требованиям.
Эта работа позволяет оценить эффективность рабочих мест и производства в целом, т.е. уровень эффективности использования производственных фондов, материальных и трудовых ресурсов.

## Slide 37
Аттестация рабочих мест включает:
Комплексную оценку каждого рабочего места и его соответствие нормативным требованиям и передовому опыту по направлениям:
  Технико-технологический уровень рабочего места;
  Организационно-экономический уровень;
  Условия труда и безопасность на рабочем месте.

## Slide 38
Выявление по результатам труда рабочих мест:
  Соответствующих установленным требованиям (данные места считаются аттестованными);
  Требующих рационализации и модернизации;
  Лишних (незагруженных) рабочих мест, модернизация которых неэффективна.
Проведение технико-экономического анализа характеристик рабочего места и выработку решения о сокращении, рационализации, загрузке или о продолжении эксплуатации рабочего места;
Определение направлений, оценку возможностей и установление сроков рационализации.

## Slide 39
Рационализация рабочих мест предусматривает: разработку организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию принятого решения, включение их в соответствующие разделы оргтехплана предприятия, реализацию разработанных мероприятий.
В ходе аттестации рабочих мест при выборе конкретных показателей используется их классификация по определенному принципу. Они позволяют дать характеристику рабочему месту и используются при заполнении паспорта рабочего места.

## Slide 40
Этапы работы по аттестации рабочих мест:
Подготовка методических материалов и проведение необходимых организационных мероприятий.
Паспортизация рабочих мест.
Разделы паспорта:
2.1. Общая характеристика рабочего места.
2.2. Характеристика оборудования на рабочем месте.
2.3. Характеристика трудового процесса на рабочем месте.
2.4. Характеристика исполнителей.
2.5. Аттестация рабочего места.