## Slide 1: МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

## Slide 2: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени

## Slide 3: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
В соответствии с поставленными задачами различают два основных метода изучения затрат рабочего времени:
метод непосредственных замеров;
- метод моментных наблюдений.

## Slide 4: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Метод непосредственных замеров
Данный метод заключается в непрерывном наблюдении за трудовым процессом, операцией, ее составными элементами и фиксации продолжительности выполнения отдельных элементов операции.
Данный метод позволяет изучать приемы и методы работы, последовательность выполнения ее элементов, а также дает наиболее полное представление о процессе труда. Кроме того, он дает возможность получать данные по отдельным операциям и рабочим местам.

## Slide 5: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Достоинства метода непосредственных замеров:
подробное изучение трудового процесса и процесса эксплуатации оборудования;
получение сведений о последовательности отдельных элементов операции и установления фактических временных затрат;
возможность непосредственного выявления рациональных приемов труда, причин потерь и излишних затрат рабочего времени;
получение данных наблюдения в абсолютном выражении (в секундах, минутах, часах) и их достоверность;
привлечение самих работников к проведению исследований.

## Slide 6: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Недостатки метода непосредственных замеров:
наблюдения трудоемки и требуют значительных затрат времени;
достаточно сложная и длительная обработка полученных результатов;
непрерывность наблюдения;
один наблюдатель не может обеспечить качественное наблюдение и фиксацию результатов более чем по 3-4 объектам;
сознательное искажение достоверности результата наблюдения участниками изучаемого трудового процесса.

## Slide 7: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Различают несколько видов непосредственных замеров: сплошные, выборочные и цикловые замеры.
Сплошные замеры ведутся путем непрерывной регистрации всех элементов работы в их временной последовательности.
В записи результатов фиксируется текущее время начала и окончания каждого элемента.

## Slide 8: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Выборочные замеры применяются для изучения отдельных элементов работы независимо от их последовательности во времени.
В ходе наблюдения записывается продолжительность каждого элемента.

## Slide 9: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Цикловые замеры служат для изучения элементов операций (действий, движений) небольшой продолжительности (до 3 с), так как регистрация каждого из них в отдельности дает слишком большую погрешность.
В этом случае элементы объединяются в группы (циклы), и в записи фиксируется продолжительность каждой группы (цикла), и с помощью расчетов определяется продолжительность каждого отдельного элемента.

## Slide 10: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Метод моментных наблюдений заключается в регистрации одноименных затрат рабочего времени в случайно выбранные моменты, например, через равные промежутки времени.
Структура затрат рабочего времени устанавливается в данном случае по доле моментов, в которые отмечены определенные состояния в общем количестве учтенных моментов за весь период наблюдения.

## Slide 11: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Достоинства метода моментных наблюдений:
один исследователь может наблюдать почти неограниченное число объектов;
имеется возможность прерывать наблюдение;
невысокая трудоемкость наблюдения;
психологическое воздействие на объект (работника) сведено до минимума.

## Slide 12: 1. Классификация методов изучения затрат рабочего времени
Недостатки метода моментных наблюдений:
в результате получаются усредненные данные;
не может быть раскрыта структура затрат рабочего времени;
нет данных о последовательности операций, невозможно непосредственно фиксировать причины простоев, нерациональных затрат рабочего времени и др.

## Slide 13: 2. Фотография рабочего времени
В зависимости от цели изучения затрат рабочего времени выделяют
фотографию рабочего времени,
самофотографию рабочего времени,
хронометраж,
фотохронометраж.

## Slide 14: 2. Фотография рабочего времени
Фотография рабочего времени заключается в изучении рабочего времени работника, времени использования оборудования путем измерения всех видов затрат времени, их содержательности и продолжительности.

## Slide 15: 2. Фотография рабочего времени
В зависимости от количества одновременно наблюдаемых объектов ФРВ делятся на:
индивидуальные,
групповые (при многостаночном обслуживании или изучении работы бригады),
массовые (число объектов наблюдения превышает 10, например, при изучении затрат рабочего времени участка или цеха в целом),
маршрутные (в случае, когда объекты удалены друг от друга или когда приходится двигаться по разным точкам за объектом наблюдения, например при работе наладчика или кладовщика).

## Slide 16: 2. Фотография рабочего времени
Используются два вида фотографирования:
выполняемое самим исполнителем − самофотографирование,
выполняемое наблюдателем − мастером, нормировщиком‚ технологом.
Оба эти вида могут быть применены как к отдельным исполнителям, так и к группам работников, т.е. в зависимости от числа работников фотография рабочего дня может быть индивидуальной и групповой.
При этом фотографирование применимо к любым категориям работников.

## Slide 17: 2. Фотография рабочего времени
Фотография использования времени имеет следующие разновидности:
фотография рабочего дня исполнителя (ФРД);
самофотография;
фотография использования оборудования;
фотография производственного процесса.

## Slide 18: 2. Фотография рабочего времени
Фотография рабочего дня исполнителя проводится в целях:
выявления потерь рабочего времени и их причин;
разработки мероприятий по их устранению;
получения материалов для разработки нормативов времени (Тпз‚ Торм, Тотл);
определения норм обслуживания и численности;
выявления причин невыполнения норм.

## Slide 19: 2. Фотография рабочего времени
При проведении индивидуальной ФРВ в лист наблюдения заносятся каждый элемент работы и перерывы.
Запись ведется по текущему времени, причем фиксируется время окончания каждого элемента.

## Slide 20: 2. Фотография рабочего времени
Обработка результатов наблюдения начинается с определения продолжительности каждого элемента. Для определения продолжительности отдельных затрат из показателя текущего времени вычитают его значение по предыдущему элементу работы.
Затем каждому виду затрат присваивается соответствующий индекс.
Все одноименные затраты объединяются в группы и составляется сводка одноименных затрат рабочего времени, а затем фактический и нормативный балансы рабочего времени.

## Slide 21: 2. Фотография рабочего времени
На основании данных сводки одноименных затрат со-ставляется фактический баланс рабочего времени, который сравнивается с нормативным.
На основе проведенного сравнения выявляются подлежащие сокращению нерациональные затраты рабочего времени.

## Slide 22: 2. Фотография рабочего времени
Расчет нормативного баланса рабочего времени начинают с определения нормативного оперативного времени:
- нормативное оперативное время
К - коэффициент, уменьшающий норму оперативного времени
- норматив времени на организационно-техническое обслуживание рабочего места (в % от оперативного времени)
- норматив времени на отдых и личные надобности (в % от оперативного времени)

## Slide 23: 2. Фотография рабочего времени
Анализируя фактический и нормативный балансы рабочего времени, рассчитывают следующие показатели:
коэффициент использования рабочего времени

## Slide 24: 2. Фотография рабочего времени
2. коэффициент потерь по организационно-техническим причинам:

## Slide 25: 2. Фотография рабочего времени
3. Коэффициент потерь по вине работника:
Сумма всех трех коэффициентов равна единице:
= 1
После этого устанавливают причины потерь рабочего времени и разрабатывают мероприятия по их устранению.

## Slide 26: 2. Фотография рабочего времени
Возможное повышение производительности труда за счет устранения потерь рассчитывают по формулам:
за счет устранения потерь по организационно-техническим причинам:

## Slide 27: 2. Фотография рабочего времени
2. за счет устранения потерь по вине работника:
3. за счет устранения всех потерь:

## Slide 28: 2. Фотография рабочего времени
Завершается анализ ФРД расчетом экономической эффективности предложенных мероприятий по устранению потерь рабочего времени.
При групповой и бригадной ФРВ наблюдение ведется одновременно за несколькими исполнителями.
При бригадной ФРВ кроме выявления потерь рабочего времени можно изучить согласованность действий всех членов бригады, установить степень загруженности каждого рабочего в течение смены, определить оптимальную численность бригады.

## Slide 29: 2. Фотография рабочего времени
Фотография времени использования оборудования − это наблюдение за работой оборудования в целях выявления простоев в работе оборудования и их причин, а также разработки мероприятий по лучшему использованию имеющегося оборудования.

## Slide 30: 2. Фотография рабочего времени
Фотография времени использования оборудования проводится в машинных, автоматизированных и аппаратурных производствах.
Цель ее состоит в установлении степени загрузки и рациональности использования оборудования, а также в выявлении излишних производственных мощностей.
Наблюдение проводится с использованием любого метода, применяемого при фотографировании рабочего времени работников; аналогично выполняется и обработка результатов наблюдения.

## Slide 31: 2. Фотография рабочего времени
Фотография производственного процесса − это двустороннее наблюдение, во время которого изучается время использования оборудования и рабочее время работника, занятого на этом оборудовании.
Чаше всего такой вид фотографирования проводится на аппаратурных производствах и заключается в регистрации затрат времени на выполнение отдельных элементов раздельно для работника и для оборудования.

## Slide 32: 3. Самофотография рабочего времени
Самофотография рабочего времени проводится самим работником.
Самофотография − это регистрация самим работником собственных временных затрат, в том числе и нерациональных, с указанием их причин.

## Slide 33: 3. Самофотография рабочего времени
Материалы самофотографий систематизируются в соответствии с принятой классификацией потерь рабочего времени.
По сводной карте данных самофотографий определяется величина потерь по независящим от работника причинам и их доля во времени наблюдения.

## Slide 34: 3. Самофотография рабочего времени
Проводить самофотографию целесообразно совместно с массовой ФРВ.
Самофотография применяется для изучения перерывов в работе и выявления причин их возникновения (по мнению самих исполнителей).
Цель самофотографии состоит в совершенствовании организации труда и обеспечении более эффективного использования рабочего времени.

## Slide 35: 4. Хронометраж
Хронометраж представляет собой изучение затрат рабочего времени на выполнение операции и ее элементов с помощью сплошных, выборочных или цикловых замеров повторяющихся элементов операции, действий по обслуживанию рабочего места, агрегата и др.
Объект хронометражных наблюдений зависит от цели исследования.

## Slide 36: 4. Хронометраж
Цели хронометражных наблюдений:
определение нормы времени на операцию или ее элемент;
проверка и уточнение применяемых норм;
получение материалов для разработки нормативов;
изучение передовых методов и приемов работы;
выявление причин невыполнения норм.

## Slide 37: 4. Хронометраж
Хронометражные наблюдения требуют разделения производственной операции на отдельные элементы (приемы, действия), количество которых зависит от типа производства.
При этом анализируют, все ли они необходимы и рациональна ли их последовательность выполнения.

## Slide 38: 4. Хронометраж
После того как операция разделена, определяют фиксажные точки − четко выраженные моменты начала и окончания каждого элемента операции.
При проведении непрерывного хронометража с записью показаний по текущему времени начальная фиксажная точка определяется только для первого элемента операции; для остальных операций начальной будет конечная фиксажная точка предыдущего элемента.

## Slide 39: 4. Хронометраж
Число наблюдений будет зависеть от заданной точности наблюдения или от нормативного коэффициента устойчивости хроноряда
Хроноряд − это ряд значений продолжительности элемента во всех проведенных замерах.
Коэффициент устойчивости хроноряда показывает пределы продолжительности элемента операции в хроноряде.
Например, нормативный коэффициент устойчивости 1,15 означает, что максимальный разброс значений в хроноряду не должен превышать минимальные значения более чем на 15%.
Данный коэффициент зависит от уровня механизации работ, типа производства и длительности операции.

## Slide 40: 4. Хронометраж
Зафиксированные в ходе наблюдения данные заносятся в хронометражную карту.
При сплошном хронометраже в хронокарте отмечаются показания текущего времени окончания каждого элемента, при выборочном – фиксируется продолжительность каждого элемента

## Slide 41: 4. Хронометраж
Проводя хронометраж, наблюдатель записывает в листе хронометража текущее время.
Если во время наблюдения возникают ошибки или перерывы, то они фиксируются с указанием причин в специальном разделе хронокарты.
Дефектные замеры при обработке исключаются.

## Slide 42: 4. Хронометраж
После проведения наблюдения приступают к обработке результатов.
При сплошном хронометраже ее начинают с определения продолжительности каждого элемента: из текущего времени окончания каждого элемента вычитается текущее время окончания предыдущего элемента, отсчет начинается с нуля.

## Slide 43: 4. Хронометраж
При переходе к обработке данных следующего замера из текущего времени окончания первого элемента во втором замере вычитается текущее время окончания последнего элемента в первом замере.
После проведения всех расчетов для каждого элемента получают хронометражный ряд.
Количество хронорядов соответствует количеству элементов операции.

## Slide 44: 4. Хронометраж
Следующий этап − проверка устойчивости хронорядов.
Ее цель заключается в определении качества наблюдений и соответствия полученных данных требуемой точности.
Для этого по данным хронокарты рассчитывается фактический коэффициент устойчивости путем деления максимальной продолжительности элемента во всех замерах на его минимальную продолжительность:

## Slide 45: 4. Хронометраж
Полученный коэффициент должен быть меньше или равен нормативному (выбранному из таблицы для данного вида работ).
В этом случае хроноряд считается устойчивым.
Если фактический коэффициент превышает нормативный, то исключается максимальный или минимальный замер и производится повторный расчет фактического коэффициента.
Если требуемое соотношение снова не выдерживается, повторяют очистку хроноряда.
При этом количество отброшенных замеров в ходе проведения чистки хронорядов не должно превышать 15% от их общего числа.

## Slide 46: 4. Хронометраж
Далее в хронокарту записывается суммарная продолжительность всех оставшихся замеров и их количество по каждому элементу операции.
Рассчитывается средняя продолжительность каждого элемента операции путем деления суммарной продолжительности замеров на число годных замеров.
В результате суммирования средней продолжительности всех элементов операции получается продолжительность операции в целом.

## Slide 47: 4. Хронометраж
Следующий этап − анализ и использование итогов наблюдения. В данном случае требуется установить излишние затраты рабочего времени, их причины, наметить пути снижения нерациональных затрат.
Кроме того, по данным хронометража можно установить штучное время:
где − То.отл сумма времени на обслуживание рабочего места и времени на отдых и личные надобности, % от оперативного времени

## Slide 48: 4. Хронометраж
Норма оперативного времени составит:
где Тм− время машинное;
Тв− время вспомогательное

## Slide 49: 4. Хронометраж
Зная норму штучного времени, продолжительность подготовительно-заключительного времени и смены, можно определить сменную норму выработки одного работника:

## Slide 50: 5. Фотохронометраж
Фотохронометраж – представляет собой сочетание фотографии рабочего дня и хронометража.
Его сущность заключается в том, что одновременно с проведением ФРВ осуществляется хронометраж.
При этом наблюдатель заполняет фотокарту, а во время выполнения основной работы ведет хронокарту.