## Slide 1: НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

## Slide 2
1. Содержание и значение нормирования труда
Нормирование труда – один из ключевых элементов управления компанией. Нормы труда определяют производственную мощность предприятия и его структурных подразделений, выступают основой для оперативного планирования, расчета численности персонала и размеров оплаты труда.
Под нормированием труда понимают процесс установления научно обоснованных норм затрат труда на выполнение какой-либо работы.
Норма труда – мера труда, затрачиваемого в определенных организационно-технических условиях с учетом передового зарубежного и отечественного опыта.

## Slide 3
На практике используются следующие виды норм труда:
норма времени – количество рабочего времени, необходимого на выполнение какого-либо изделия или какой-либо работы;
норма выработки – количество изделий, которое необходимо выпустить в единицу времени (за один час, рабочую смену и т.д.);
норма обслуживания – количество объектов (машин, механизмов, рабочих мест и т.д.), которые работник или группа работников должны обслужить в течение единицы рабочего времени;
норма времени обслуживания – это время, необходимое на обслуживание одного объекта;
норма численности – количество работников определенного профиля и квалификации, необходимое для выполнения конкретных работ за определенный период.

## Slide 4
Норма должна быть объективным выражением меры затрат труда, т.е. непосредственно выполнять присущую ей прямую функцию.
На подавляющей массе предприятий вопросам нормирования труда перестали уделять необходимое внимание.
Важнейшее требование к нормам труда - их обоснованность.
У вас «технически обоснованные нормы труда» - произносите если сотрудники льют слезы от нагрузки.

## Slide 5
Чтобы считать норму научно обоснованной, помимо технического обоснования она должны получить психофизиологическое, и социальное обоснование.
Психофизиологическое обоснование предполагает, что нормы должны быть рассчитаны на работу в нормальных и безопасных условиях труда.
Нормы должны исходить из физиологически допустимых темпа, тяжести и нервно-психической напряженности работы.

## Slide 6
Социальное обоснование норм должно проявляться в дифференциации норм затрат труда для мужчин и женщин, молодых работников, работников среднего возраста, пожилых людей, здоровых людей и работающих инвалидов.
Таким образом, научно обоснованной может быть названа лишь всесторонне аргументированная норма труда.

## Slide 7
Этапы процесса установления норм
1
анализ производственного процесса, разделение его на части;
2
выбор оптимального варианта технологии и организации труда;
3
проектирование рациональных режимов работы оборудования, приемов и методов труда, системы обслуживания рабочих мест, режимов труда и отдыха;
4
5
расчет норм в соответствии с особенностями технологического и трудового процессов;
внедрение и последующая корректировка норм по мере изменения организационно-технических условий производства.

## Slide 8
Функции нормирования труда.
Основа внутрипроизводственного текущего планирования.
Основа рациональной организации труда.
Критерий эффективности трудовых процессов.
Мера вознаграждения за труд.
Основа рационализации производственных и трудовых процессов.
Обеспечение нормальной интенсивности труда работников.

## Slide 9
2. Структура затрат рабочего времени.

## Slide 10
Время работы – период, в течение которого работник осуществляет подготовку и непосредственное выполнение полученной работы. Оно состоит из времени работы по выполнению производственного задания и времени работы, не предусмотренного производственным заданием.
Время работы по выполнению производственного задания состоит из следующих категорий затрат рабочего времени исполнителя: подготовительно-заключительного времени, оперативного времени и времени обслуживания рабочего места.

## Slide 11
Подготовительно-заключительное время – это время, затрачиваемое работником на подготовку средств производства к выполнению заданной работы и действия, связанные с ее окончанием.
Оперативное время - это время, затрачиваемое на выполнение заданной работы (операции), повторяемое с каждой единицей или определенным объемом продукции.
Оно подразделяется на основное, в течение которого предмет труда претерпевает количественные и качественные изменения (например, снятие стружки с детали на токарном станке), и вспомогательное, которое затрачивается на действия исполнителя, обеспечивающие выполнение основной работы (например, установка и снятие детали).

## Slide 12
Время обслуживания рабочего места – это время, затрачиваемое работником на уход за рабочим местом и поддержание его в состоянии, обеспечивающем производительную работу в течение смены. Оно включает:
Время технического обслуживания – это время, затрачиваемое работником на уход за рабочим местом и входившим в его состав оборудованием, необходимым для выполнения конкретного задания.
Время организационного обслуживания – это время, затрачиваемое работником на поддержание рабочего места в рабочем состоянии в течение смены (время на прием и сдачу смены, на раскладывание и уборку инструмента и т.д.).

## Slide 13
Время работы, не предусмотренное производственным заданием – это время, затрачиваемое на выполнение случайной и непроизводительной работы (например, на исправление брака продукции).
Время перерывов – это время, в течение которого работник не принимает участия в работе. Оно делится на:
Время регламентированных перерывов в работе включает в себя время перерывов, обусловленных технологией и организацией производственного процесса, а также время на отдых и личные надобности.
Время нерегламентированных перерывов в работе – это время перерывов, вызванных нарушением нормального течения производственного процесса.

## Slide 14
Структура нормы времени

## Slide 15
Норма времени включает норму штучного и подготовительно-заключительного времени.
Нвр=Тпз+Топ+Тобс+Тотд+Тпт
Норма штучного времени (Тшт)
Тшт = Топ + Торм + Тотл+ Тпт
Норма штучного времени для ручных и машинно-ручных работ
где К – время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, в % от оперативного времени
Тшт = Топ · (1+ )
Штучно-калькуляционное время - полное рабочее время, затрачиваемое на изготовление одного предмета (детали) и применяемое при составлении калькуляции себестоимости изделия, для определения затрат на сдельную зарплату основных рабочих.
Тшт.к = Тшт + Тпз/n,
где n – количество изделий в партии

## Slide 16
Пример
Основное время на производство детали равно 26 мин, вспомогательное 12 мин, время по техническому обслуживанию рабочего места равно 2% от основного, время на организационное обслуживание рабочего места и время на отдых и личные надобности – 9% от оперативного. Количество изделий в партии 35 шт., подготовительно-заключительное время 10 мин в смену. Определить Тшт, Тштк.
1. Норма штучного времени:
2. Норма штучно-калькуляционного времени:

## Slide 17
Норма выработки - количество единиц продукции (или работы), которое должно быть изготовлено (выполнено) в единицу времени (час, рабочую смену, месяц) в определённых организационно-технических условиях одним или группой рабочих соответствующей квалификации. Может быть выражена в штуках, единицах меры длины, площади, объёма или веса.
где Нвыр — норма выработки;
Тсм — сменный фонд рабочего времени;
Нвр— установленная норма времени на единицу изделия.
Если подготовительно-заключительное время, время на обслуживание рабочего места, на личные надобности и отдых нормируются на смену:

## Slide 18
Пример
Определить норму выработки за 8-часовую смену, если оперативное время равно 20 мин, норма штучного времени – 21 мин, норма времени на подготовительно-заключительную работу – 18 мин, на обслуживание рабочего места – 6 мин, отдых и личные надобности – 15 мин на смену.
1 способ решения:
2 способ решения:

## Slide 19
3. Методы изучения затрат рабочего времени
Для проектирования и совершенствования трудовых процессов, установления и пересмотра норм труда необходимо изучать затраты рабочего времени исполнителей и работы оборудования.
Основными методами изучения затрат времени являются:
фотография рабочего времени (индивидуальная и групповая, метод моментных наблюдений, самофотография рабочего дня);
фотография времени использования оборудования;
фотография производственного процесса;
хронометраж;
фотохронометраж.

## Slide 20
Фотография рабочего времени – вид наблюдения, при котором измеряют все без исключения затраты времени. Она проводится главным образом для выявления потерь рабочего времени, установления их причин и способов устранения.
Этот метод применяется и для разработки нормативов подготовительно-заключительного времени, времени обслуживания рабочего места, перерывов на отдых и личные надобности, а также для установления норм обслуживания оборудования и нормативов численности работников.
Основное предназначение ФРВ - это выяснение точного бюджета времени сотрудника, его анализ и оптимизация использования рабочего времени.

## Slide 21
В зависимости от количества наблюдаемых работников фотография может быть индивидуальной, групповой (бригадной), массовой.
При индивидуальной фотографии рабочего времени изучается использование времени одним работником в течение рабочего дня или другого периода.
подготовка к наблюдению
наблюдение и измерение затрат рабочего времени
обработка и анализ наблюдений
разработка и внедрение в мероприятий

## Slide 22
Групповая фотография рабочего времени производится в тех случаях, когда работа выполняется группой работников. Одной из основных задач групповой фотографии является изучение существующего разделения и кооперации труда, использования рабочего времени, эффективности применения оборудования.
Порядок проведения наблюдений при групповой фотографии такой же, как при индивидуальной фотографии рабочего времени.
Самофотография рабочего времени – учитываются лишь потери рабочего времени, связанные с организационно-техническими неполадками, которые записываются самим работником в специальный бланк наблюдения.

## Slide 23
Фотографию времени использования оборудования проводят теми же методами, что и фотографию рабочего дня. Целью является выявление резервов времени для улучшения использования оборудования, установления норм его производительности и обслуживания.
Хронометраж – вид наблюдения, при котором изучаются циклически повторяющиеся элементы оперативной работы, отдельные элементы подготовительно-заключительной работы или работы по обслуживанию рабочего места – для расчета норм или для разработки нормативов времени.

## Slide 24
Для нормирования труда кроме данных, полученных при помощи фотографий рабочего времени и хронометражей, используются следующие нормативные материалы.
Нормативы режимов работы оборудования – это регламентированные величины режимов работы оборудования, обеспечивающие наиболее целесообразное его использование.
Нормативы времени – это регламентированные затраты времени на выполнение отдельных элементов, входящих в состав операции.
Нормативы времени обслуживания – это регламентированные величины затрат времени на обслуживание единицы оборудования, рабочего места и других производственных единиц.

## Slide 25
Нормативы численности – регламентированное количество работников определенного профессионально-квалификационного состава, которое необходимо для выполнения единицы (или определенного объема) работы.
где Нч — норма численности;
М — общее количество обслуживаемых единиц оборудования, квадратных метров производственной площади и т.д.;
Но — норма обслуживания.

## Slide 26
Норма численности работающих при многосменном режиме работы предприятия
где Ксм – коэффициент сменности.
Для целей планирования помимо явочной численности определяется списочная численность рабочих
Коэффициент списочного состава (Ксп)
где Фн – номинальное число рабочих дней в периоде,
Фр – реальное (отработанное) число рабочих дней.
Ксм = Q1 + Q2 + Q3 / Qy.o.;
где Ql + Q2 + Q3 — количество единиц оборудования, отработавшего в каждой смене; Qy.o. — количество установленного оборудования;

## Slide 27
Пример
Рассчитать норму явочной и списочной численности рабочих для обслуживания 150 единиц технологического оборудования, если средняя норма времени обслуживания одной единицы оборудования равна 1,35 чел.-час, время смены – 8 час., коэффициент сменности – 1,36, номинальный фонд рабочего времени – 236 дней, реальный фонд рабочего времени на одного рабочего в год – 218 дней.
1. Норма обслуживания :
2. Явочная численность:
3. Списочная численность:

## Slide 28
4. Методы нормирования труда, их содержание
На практике используются опытно-статистический и аналитический методы нормирования.
При опытно-статистическом методе нормы устанавливаются в целом на всю работу без поэлементного анализа операций. Опытный метод предполагает определение нормы на основе личного опыта нормировщика, а статистический - основан на установлении норм по данным о фактических затратах времени на аналогичную работу в прошлом. (не научный)
Научно обоснованные нормы труда устанавливаются аналитическим методом.

## Slide 29
Аналитическое нормирование осуществляется в следующем порядке:
1
нормируемая операция расчленяется на составляющие ее элементы;
2
определяются все факторы, влияющие на продолжительность выполнения каждого элемента (технические, организационные, психофизиологические, экономические и социальные);
3
проектируются рациональный состав операции и последовательность выполнения ее элементов с учетом наилучшего сочетания факторов, влияющих на их продолжительность;
4
рассчитываются затраты времени на каждый элемент и определяется норма времени на операцию в целом;
разрабатываются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие внедрение запроектированного трудового процесса и установленной нормы;
5

## Slide 30
Аналитический метод нормирования имеет две разновидности: аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский. Они различаются способом определения затрат времени.
При аналитически-расчетном методе затраты времени на каждый элемент операции и операцию в целом определяются по научно обоснованным межотраслевым, отраслевым или местным нормативам.
При аналитически-исследовательском методе затраты времени на каждый элемент и операцию в целом устанавливаются на основе непосредственных измерений этих затрат на рабочих местах (путем проведения фотографии рабочего времени или хронометража).

## Slide 31
5. Управление нормированием труда
Порядок изменения норм труда. Нормы труда не могут оставаться неизменными в течение длительного периода времени и подлежат периодическому обновлению по мере снижения трудоемкости изготовления продукции.
На предприятиях должна осуществляться систематическая работа по выявлению и использованию резервов роста производительности труда и установлению прогрессивных норм.
проведение аттестации рабочих мест;
разработку и реализацию плана технического развития и совершенствование организации производства;
разработку и реализацию календарного плана, замены и пересмотра норм и освоение новых норм.

## Slide 32
Аттестация рабочих мест предусматривает оценку качества всех действующих на предприятии норм труда как одного из важнейших показателей организационно-технического уровня производства.
Аттестованными признаются технически обоснованные нормы, соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда.
Устаревшие и ошибочно установленные нормы признаются неаттестованными.
Устаревшими считаются нормы, трудоемкость которых уменьшилась.
Ошибочными считаются нормы, при установлении которых были неправильно учтены условия или допущены неточности в расчетах.

## Slide 33
Неаттестованные нормы подлежат изменению. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемые руководителем предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом и в рамках календарного плана замены и пересмотра норм труда. Пересмотр ошибочно установленных норм проводится по мере их выявления.
Нормы подлежат замене новыми и по мере внедрения в производство организационно-технических мероприятий, обеспечивающих существенный рост производительности труда.
ввод нового и модернизация действующего оборудования;
внедрение прогрессивной технологии;
улучшение конструкций изделий;
усовершенствование оснастки, инструментов;
механизация и автоматизация производственных процессов;
совершенствование организации рабочих мест и т.д.

## Slide 34
В целях планомерной работы по снижению трудовых затрат и совершенствования действующих норм на предприятии до начала года разрабатывается календарный план замены и пересмотра норм труда.
Этот план составляется на основе намеченных к внедрению мероприятий плана технического развития и совершенствования производства и других хозяйственных мероприятий.