## Slide 1: ОНГД

## Slide 2
История нефтегазодобычи. Физико-химические свойства нефти, природного газа и пластовой воды
Основные понятия о нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях . Бурение нефтяных и газовых скважин. Пластовая энергия, температура и давление в скважине. Режимы эксплуатации залежей
Понятие о разработке нефтяных месторождений. Фонтанная эксплуатация скважин. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Штанговые скважинные насосные установки (УШСН). Эксплуатация скважин погружными электроцентробежными насосами
Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и воды
Общие понятия о подземном и капитальном ремонте скважин
Методы воздействия на призабойную зону пласта
Транспорт нефти и газа

## Slide 4
История нефтегазодобычи.
Некоторые показатели и сведения
До начала XVIII в. нефть в основном добывали из копанок, которые обсаживали плетнем. По мере накопления нефть вычерпывали и в кожаных мешках вывозили потребителям.
К 70-м годам XIX в. основная часть нефти в России и в мире добывается из нефтяных скважин. Так, в 1878 г. в Баку их насчитывается 301, дебит которых во много раз превосходит дебит из колодцев. Нефть из скважин добывали желонкой – металлическим сосудом (труба) высотой до 6 м, в дно которого вмонтирован обратный клапан, открывающийся при погружении желонки в жидкость и закрывающийся при ее движении вверх. Подъем желонки (тартание) велся вручную, затем на конной тяге (начало 70-х годов XIX в.) и с помощью паровой машины (80-е годы).
Первые глубинные насосы были применены в Баку в 1876 г., а первый глубинный штанговый насос – в Грозном в 1895 г. Однако тартальный способ длительное время оставался главным. Например, в 1913 г. в России 95 % нефти добыто желонированием.
4

## Slide 7
25 тыс. лет назад первобытный человек применял сверление кремниевым буром (бурение) при изготовлении инструментов;
в 221–263 гг. н.э. в Сычуане (Китай) из скважин глубиной около 240 м добывали газ, который использовался для выпаривания соли;
в 1594 г. в пос. Балахны (Баку) сооружен колодец глубиной 35 м для добычи нефти;
в 1825 г. добыто 4126 т нефти из 120 колодцев в Баку;
в 1847 г. пробурена скважина на нефть на Биби-Эйбате (Азербайджан);
в 1896 г. В.К. Зеленицким создан проект морского бурения для добычи нефти со дна Каспийского моря;
в 1901 г. в России добыто 11,987 млн т нефти;
в 1955 г. американские компании контролировали на Ближнем и Среднем Востоке 60% добычи нефти;
9583 м – глубина рекордной скважины США (1974 г.);

## Slide 8: Распределение числа скважин и добычи нефти в зависимости от способа эксплуатации
В настоящее время основной способ добычи нефти – насосный при помощи установок электроцентробежного насоса (УЭЦН) и штанговых скважинных насосов (ШСН).

## Slide 9: Некоторые показатели и сведения по нефтегазодобыче в мире, России.
300 млн т в год – безопасный рубеж добычи нефти для России;
3,2 млрд т нефти добывается в мире ежегодно;
3,9 млрд т/год – ожидаемая добыча нефти в мире к 2005 г;
22 трлн м3 газа добывается в мире ежегодно;
139,57 млрд т нефти составляют доказанные запасы в недрах земли (на 1996 г.);
398 трлн м3 газа составляют мировые ресурсы с учетом вероятных и возможных запасов (годовая добыча около 22000 млрд м3/год);
105 млрд т нефти добыто в мире;

## Slide 10
63 и 32 % – разведанные запасы нефти и газа на Среднем Востоке (от мировых);
7 и 38 % – разведанные запасы нефти и газа в России (от мировых);
624 млн т в год – максимальная добыча нефти в СССР (1988 г.);
303,4 млн т в год – минимальная добыча нефти в России (1998 г.);
350 млн т в год – прогнозы добычи нефти в России (на 2010 г.);

## Slide 11: 2.Физико-химические свойства нефти, природного газа и пластовой воды
2.1. Свойства нефти
Нефть – горючая маслянистая жидкость, преимущественно темного цвета, представляет собой смесь различных углеводородов. Цвет нефти варьирует от светло-коричневого до темно-бурого и черного. В нефти встречаются следующие группы углеводородов:
метановые (парафиновые) с общей формулой СnН2n+2;
нафтеновые – СnН2ni;
ароматические – СnH2n-6.
Преобладают углеводороды метанового ряда.
Лекция 2

## Slide 12: Углеводороды метанового ряда

## Slide 13: Химический состав нефти

## Slide 14: Основные физические свойства нефти.
1. Плотность (ρ) - отношение массы к объему. Единица измерения плотности в системе СИ выражается в кг/м3.
2. Вязкость – свойство жидкости или газа оказывать сопротивление перемещению одних ее частиц относительно других. Дляхарактеристики этих сил используется коэффициент динамической вязкости (μ). За единицу динамической вязкости принят паскаль-секунда (Па・с),
3. Испаряемость. Нефть теряет легкие фракции, поэтому она должна храниться в герметичных сосудах.
4. Сжимаемость – способность нефти (газа, пластовой воды) изменять свой объем под действием давления. Для пластовых нефтей коэффициенты сжимаемости нефти βи колеблются в пределах 0,4 ¸ 14,0 ГПа-1,
5. Газосодержание – важная характеристика нефти в пластовых условиях. Это количество газа, содержащееся в одном кубическом метре нефти.
6. Газовый фактор – отношение полученного из месторождения через скважину количества газа (в м3), приведённого к атмосферному давлению и температуре 20 °C, к количеству добытой за то же время нефти (в т или м3) при том же давлении и температуре; показатель расхода пластовой энергии и определения газовых ресурсов месторождения. Для нефтяных месторождений России газовый фактор изменяется от 20 до 1000 м3/т.
Давление, при котором газ находится в термодинамическом равновесии с нефтью, называется давлением насыщения.

## Slide 15: 2.2. Свойства природного газа
Природные углеводородные газы находятся в недрах земли или в виде самостоятельных залежей, образуя чисто газовые месторождения, либо в растворенном виде содержится в нефтяных залежах. Такие газы называются нефтяными или попутными, так как их добывают попутно с нефтью.
Углеводородные газы нефтяных и газовых месторождений представляют собой газовые смеси, состоящие главным образом из предельных углеводородов метанового ряда СnН2n+2, т. е. из метана СН4 и его гомологов – этана С2Н6, пропана С3Н8, бутана С4Н10 и других, причем содержание метана в газовых залежах преобладает, доходя до 98…99 %.
Кроме углеводородных газов, газы нефтяных и газовых месторождений содержат углекислый газ, азот, а в ряде случаев сероводород и в небольших количествах редкий газ, такой как гелий, аргон и др.

## Slide 16: Физические свойства природного газа.
1. Плотность газов существенно зависит от давления и температуры. Она может измеряться в абсолютных единицах (г/см3, кг/м3) и в относительных. При давлении 0,1 МПа и температуре 0 °С плотность газов примерно в 1000 раз меньше плотности жидкости и изменяется для углеводородных газов от 0,7 до 1,5 кг/м3 Относительной плотностью газа называют отношение плотности газа при атмосферном давлении (0,1 МПа) и стандартной температуре (обычно 0 °С) к плотности воздуха при тех же значениях давления и температуры. Для углеводородных газов относительная плотность по воздуху изменяется в пределах 0,6…1,1.
2. Растворимость углеводородных газов в жидкости при неизменной температуре
3. Вязкость нефтяного газа при давлении 0,1 МПа и температуре 0°С обычно не превышает 0,01 мПа・с.
4. Теплоемкость газа – количество тепла, необходимое для нагревания единицы веса или объема этого вещества на 1°С.
5. Теплота сгорания газа какого-либо вещества определяется количеством тепла, выделяющимся при сжигании единицы веса или единицы объема данного вещества.
6. Природные газы могут воспламеняться или взрываться, если они смешаны в определенных соотношениях с воздухом и нагреты до температуры их воспламенения при наличии открытого огня.

## Slide 17: 2.3. Свойства пластовой воды
Пластовые воды являются обычным спутником нефти.
Вода обладает способностью смачивать породу и потому она обволакивает тончайшей пленкой отдельные зерна ее, а также занимает наиболее мелкие поровые пространства. Вода, залегающая в одном и том же пласте вместе с нефтью или газом, называется пластовой. В нефтегазоносных залежах распределение жидкостей и газов соответствует их плотностям: верхнюю часть пласта занимает свободный газ, ниже залегает нефть, которая подпирается пластовой водой. Однако пластовая вода в нефтяных и газовых залежах может находиться не только в чисто водяной зоне, но и в нефтяной и газовой, насыщая вместес нефтью и газом продуктивные породы залежей. Эту воду называют связанной или погребенной.
В состав вод нефтяных месторождений входят, главным образом, хлориды, бикарбонаты и карбонаты металлов натрия, кальция, калия и магния. Содержание хлористого натрия может доходить до 90 % от общего содержания солей.

## Slide 18
Отношение объема воды, содержащейся в породе, к объему пор этой же породы называется коэффициентом водонасыщенности
где ηв - коэффициент водонасыщенности; Vв - объем воды в породе; Vп - объем пор.
Отношение объема нефти, содержащейся в породе, к общему объему пор называется коэффициентом нефтенасыщенности
где ηн – коэффициент нефтенасыщенности; Vн – объем нефти в породе;Vп – объем пор.
Содержание связанной воды в породах нефтяных залежей колеблется от долей процента до 70 % объема пор и в большинстве коллекторов составляет 20 ¸ 30 % этого объема.
Исследованиями установлено, что при содержании в пласте воды до 35 ¸ 40 % и небольшой проницаемости пород пласта из скважин может добываться безводная нефть, так как связанная вода в этом случае в пласте не перемещается.

## Slide 19: Основные физические свойства пластовых вод.
1. Минерализация воды характеризуется количеством растворенных в ней минеральных солей. Степень их минерализации колеблется от нескольких сот граммов на 1 м3 в пресной воде до 80 кг/м3 в сильноминерализованных водах и до 300 кг/м3 – в рапах.
2. Плотность воды зависит от степени ее минерализации и от температуры и составляет примерно от 1010 до 1080 кг/м3 и более.
3. Сжимаемость. Коэффициент сжимаемости воды, т. е. изменение единицы объема ее при изменении давления на 0,1 МПа в пластовых условиях, находится в пределах 3,7・10-5 ¸ 5・10-5/0,1 МПа в зависимости от температуры и абсолютного давления.
4. Растворимость газов в воде значительно ниже растворимости их в нефтях.
5. Электропроводность находится в прямой зависимости от минерализации вод. Пластовые воды являются электролитом.
6. Вязкость пластовой воды при 20 °С составляет 1мПа・с, а при 100 °С – 0,284 мПа・с.

## Slide 20: 3.Основные сведения о нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях
3.1. Понятие о месторождении
Лекция 3
Аккумулятором или вместилищем для воды, нефти и газа в недрах земной коры служит пласт-коллектор, называемый природным резервуаром, в кровле и подошве которого залегают покрышки, сложенные плохо проницаемыми породами.
Хорошими коллекторами являются осадочные породы: пески, песчаники, конгломераты, трещиноватые и кавернозные известняки и доломиты. Слабопроницаемые породы, являющиеся кровлей и подошвой нефтяного месторождения: глина, сланец и др.
Иногда нефть может быть в трещинах и порах изверженных пород, но эти скопления, как правило, не имеют промышленного значения. Образовавшиеся при определенных условиях нефть и газ, попав в природный резервуар, заполненный водой, перемещаются к его кровле, скапливаются там и попадают в ловушку.

## Slide 21: Ловушки
Рис. 3.1. Сводовая ловушка:
Рис. 3.2. Литологически экранированная ловушка
Рис. 3.3. Тектонически экранированная ловушка
Рис. 3.4. Стратиграфически экранированная ловушка

## Slide 22
В ловушке любой формы при благоприятных условиях может произойти значительное скопление нефти и газа, называемое залежью. Совокупность залежей одной и той же группы (например, сводовых), находящихся в недрах земной коры единой площади, называется месторождением нефти и газа.
Месторождения могут быть:
нефтяными,
газоконденсатными,
газонефтяными.

## Slide 23
Существование в земной коре двух основных геологических структур – геосинклиналей (т. е. в виде складок) и платформ (горизонтальное залегание пластов) предопределило разделение месторождений нефти и газа на два основных класса (рис. 3.5):
1 класс – месторождения, сформировавшиеся в геосинклинальных (складчатых) областях;
2 класс – месторождения, сформировавшиеся в платформенных областях.
Рис. Складки, образующиеся в ходе колебательных тектонических и горообразовательных процессов

## Slide 24: Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений
В ходе поисково-разведочных работ применяются геологические, геофизические, методы, а также бурение скважин и их исследование.
Геологические методы. Проведение геологической съёмки предшествует всем остальным видам поисковых работ. Для этого геологи выезжают в исследуемый район и осуществляют так называемые полевые работы.
По возвращении домой выполняются камеральные работы, т. е. обработка материалов, собранных в ходе предыдущего этапа. Итогом камеральных работ являются геологическая карта и геологические разрезы местности.
Геологическая карта – это проекция выходов горных пород на дневную поверхность. Антиклиналь (изгиб пласта, направленный выпуклостью вверх) на геологической карте имеет вид овального пятна, в центре которого располагаются более древние породы, а на периферии – более молодые

## Slide 25: Геофизические методы
Чтобы ≪прощупать≫ глубокие недра используют геофизические методы.( сейсморазведка, электроразведка и магниторазведка)
Сейсморазведка, основана на использовании закономерностей распространения в земной коре искусственно создаваемых упругих волн.
1 – источник упругих волн;
2 – сейсмоприемники;
3 – сейсмостанция
Электроразведка основана на различной электропроводности горных пород.
Магниторазведка основана на различной магнитной проницаемости горных пород. Аэромагнитная съемка позволяет выявить антиклинали на глубине до 7 км, даже если их высота составляет не более 200…300 м.
Гравиразведка основана на зависимости силы тяжести на поверхности Земли от плотности горных пород.

## Slide 26: Гидрогеохимические методы.
К гидрохимическим относят газовую, люминесцентно-битумонологическую, радиоактивную съёмки и гидрохимический метод.
Газовая съёмка заключается в определении присутствия углеводородных газов в пробах горных пород и грунтовых вод, отобранных с глубины от 2 до 50 метров.
Применение люминесцентно-битумонологической съемки основано на том, что над залежами нефти увеличено содержание битумов в породе, с одной стороны, и на явлении свечения битумов в ультрафиолетовом свете, с другой.
Радиоактивная съемка выполняется с целью обнаружения указанных аномалий радиационного фона.
Гидрохимический метод основан на изучении химического состава подземных вод и содержания в них растворенных газов, а также органических веществ, в частности арионов.

## Slide 27: Бурение и исследование скважин.
Бурение скважин применяется с целью поиска залежей и при проведении геологоразведочных работ по ее изучению с целью оценки запасов нефти и газа и подготовки ее к разработке.
В процессе бурения отбирают керн – цилиндрические образцы пород, залегающих на различной глубине в перспективных частях геологического разреза на обнаружение залежей углеводородов
Образцы керна
Исследование керна позволяет установить его нефтегазоносность и определить емкостные и фильтрационные свойства пород слагающих залежь.

## Slide 28: Геофизическими методами.
По завершению бурения обязательной процедурой является исследование скважин геофизическими методами.
Наиболее распространенный способ геофизических исследований скважин – электрокаротаж.
Кроме этого применяют и другие методы исследования: измерение температуры по разрезу скважины (термометрический метод); измерение скорости звука в породах (акустический метод); измерение радиоактивности пород (радиоактивный метод) и т. д.

## Slide 29: Этапы поисково-разведочных работ
Поисковый этап.
Он разделяется на стадию
выявления и подготовки объектов для поискового бурения
стадию поиска месторождений (залежей) нефти и газа.
Разведочный этап.
На этом этапе решается общая задача подготовки промышленных месторождений (залежей) к разработке.

## Slide 30: Стадия выявления и подготовки объектов для поискового бурения.
выявления условий залегания и других геолого-геофизических свойств нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов;
выделения перспективных ловушек;
выбора, объектов и определения очередности их подготовки к поисковому бурению;
выбора мест заложения поисковых скважин на подготовленных объектах.

## Slide 31: стадия поиска месторождений (залежей) нефти и газа.
к выявлению в разрезе нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов залежей нефти и газа;
к определению геолого-геофизических свойств (параметров) горизонтов и пластов;
к выделению, опробованию и испытанию нефтегазонасыщенных пластов и горизонтов, получению промышленных притоков нефти и газа, установлению свойств флюидов и фильтрационно-емкостных характеристик пластов;
подсчету запасов открытых залежей.

## Slide 32: Промышленная ценность месторождения
Промышленная ценность месторождения определяется не только его размерами, но в значительной степени и физическими свойствами коллекторов, пластовых жидкостей и газов, а также видом и запасом пластовой энергии.
Породы нефтяной (газовой) залежи характеризуются
  пористостью,
  гранулометрическим составом,
  проницаемостью,
  удельной поверхностью,
  карбонатностью,
  сжимаемостью и
  насыщенностью нефтью, газом и водой.
Эти параметры пород продуктивного пласта необходимы для решения задач рациональной разработки и эксплуатации месторождений

## Slide 33: Пористость
Под пористостью горной породы понимается наличие в ней пустот (пор, каверн, трещин), не заполненных твердым веществом
Виды пористости

## Slide 34
Статическая полезная емкость коллектора Vст характеризует относительный объем пор и пустот, которые могут быть заняты жидкостью или газом.
Динамическая полезная емкость Vдин характеризует относительный объем пор и пустот, через которые фильтруются или могут фильтроваться нефть и газ в условиях, существующих в пласте.

## Slide 35: Пределы измерения полной пористости некоторых горных пород
Пористость коллекторов, содержащих нефть

## Slide 36: Различают поровые каналы:
1. Сверхкапиллярные – Ф больше 0,5 мм, движение жидкости свободно.
2. Капиллярные – Ф 0,5 ¸ 0,0002 мм, движение жидкости возможно при значительных перепадах давления газы движутся легко.
3. Субкапиллярные – Ф меньше 0,0002 мм, при существующих в пластах перепадах давления жидкость перемещаться не может.
Широкие измерения предела пористости одних и тех же пород объясняются действием многих факторов: взаимное расположение зерен, процесса цементации, растворения и отношения солей и др.